| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на установку дверных блоков в помещениях комнаты № 1 для проживания медблока 2-го корпуса ОАУСО "Боровичский ПНИ "Прошково" |
| --- |
| Работы, выполняемые при ремонте зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (согласно МДС 81-35.2004 п. 4.7) |
| № п/п | Наименование конструкций | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дверные проёмы | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,255 |
| 2 |  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,082 |
| 3 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,05 |
| 4 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2. Материал: дверь влагостойкая гладкая композитная «Капель», цвет - белый, полотно 900х2000 мм, в комплекте - коробка, петли, замок механический цилиндровый 5 ключей, наличник белый из жесткого ПВХ с кабель-каналом ширина - 73 мм | 100 м2 проемов | 0,074 |
| 5 |  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,2 |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (подписи) |
| Проверил |  |
| (подписи) |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на текущий ремонт стен и пола помещений комнаты № 2 для проживания мед.блока 2-го корпуса ОАУСО "Боровичский ПНИ "Прошково" |
| --- |
| Работы, выполняемые при ремонте зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (согласно МДС 81-35.2004 п. 4.7) |
| № п/п | Наименование конструкций | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полы | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 2 |  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 3 |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,07 |
| 4 |  | Устройство стяжек бетонных толщиной 60 мм | 100 м2 стяжки | 0,07 |
| 5 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,513 |
| 6 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см. Материал: плитка напольная Керамогранит (группа 4 (PEI IV)), размер 300х300, коэффициент трения R 10, цвет графитовый и бежевый, затирка швов "Плитонит-З" цвет черный | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 1 | Стены | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,241 |
| 2 |  | Очистка вручную поверхности стен от красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,381 |
| 3 |  | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,07 |
| 4 |  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0,85 |
| 5 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,241 |
| 6 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,381 |
| 7 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,04 |
| 8 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,622 |
| 9 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. Материал: краска Tikkurila алкидная стойкая к мытью, блеск - полуматовый, химостойкость - алкидная краска устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату, а не устойчива к нитрорастворителям; выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки, цвет - белый и светло-бежевый. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,381 |
| 10 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. Материал: плитка керамическая для внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91 "Палермо" светло-песочная, глянцевая, размер 200х300х7 мм, 1-ый сорт, затирка швов "Плитонит-З" цвет бежевый. | 100 м2 поверхности облицовки | 0,241 |
| 11 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 12 |  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке. Материал: Плита МДФ ламинированная, цвет - светло-серый, односторонняя, размером 2000х500х16мм, класс эмиссии формальдегида – Е1. | 100 м2 облицовки | 0,04 |
| 13 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| 14 |  | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,065 |
| 15 |  | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 деталей | 0,034 |
| 16 |  | Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0,02 |
| 1 | Вывоз мусора | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0,83 |
| 2 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 16 км | т | 0,83 |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (подписи) |
| Проверил |  |
| (подписи) |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на установку дверных блоков в помещениях комнаты № 2 для проживания медблока 2-го корпуса ОАУСО "Боровичский ПНИ "Прошково" |
| --- |
| Работы, выполняемые при ремонте зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (согласно МДС 81-35.2004 п. 4.7) |
| № п/п | Наименование конструкций | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дверные проёмы | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,255 |
| 2 |  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,082 |
| 3 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,05 |
| 4 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2. Материал: дверь влагостойкая гладкая композитная «Капель», цвет - белый, полотно 900х2000 мм, в комплекте - коробка, петли, замок механический цилиндровый 5 ключей, наличник белый из жесткого ПВХ с кабель-каналом ширина - 73 мм | 100 м2 проемов | 0,074 |
| 5 |  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,2 |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (подписи) |
| Проверил |  |
| (подписи) |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на текущий ремонт стен и пола помещений комнаты № 1 для проживания мед.блока 2-го корпуса ОАУСО "Боровичский ПНИ "Прошково" |
| --- |
| Работы, выполняемые при ремонте зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (согласно МДС 81-35.2004 п. 4.7) |
| № п/п | Наименование конструкций | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полы | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 2 |  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 3 |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,07 |
| 4 |  | Устройство стяжек бетонных толщиной 60 мм | 100 м2 стяжки | 0,07 |
| 5 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,513 |
| 6 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см. Материал: плитка напольная Керамогранит (группа 4 (PEI IV)), размер 300х300, коэффициент трения R 10, цвет графитовый и бежевый, затирка швов "Плитонит-З" цвет черный | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 1 | Стены | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,241 |
| 2 |  | Очистка вручную поверхности стен от красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,381 |
| 3 |  | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,07 |
| 4 |  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0,85 |
| 5 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,241 |
| 6 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,381 |
| 7 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,04 |
| 8 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,622 |
| 9 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. Материал: краска Tikkurila алкидная стойкая к мытью, блеск - полуматовый, химостойкость - алкидная краска устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату, а не устойчива к нитрорастворителям; выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки, цвет - белый и светло-бежевый. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,381 |
| 10 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. Материал: плитка керамическая для внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91 "Палермо" светло-песочная, глянцевая, размер 200х300х7 мм, 1-ый сорт, затирка швов "Плитонит-З" цвет бежевый. | 100 м2 поверхности облицовки | 0,241 |
| 11 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 12 |  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке. Материал: Плита МДФ ламинированная, цвет - светло-серый, односторонняя, размером 2000х500х16мм, класс эмиссии формальдегида – Е1. | 100 м2 облицовки | 0,04 |
| 13 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| 14 |  | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,065 |
| 15 |  | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 деталей | 0,034 |
| 16 |  | Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0,02 |
| 1 | Вывоз мусора | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0,83 |
| 2 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 16 км | т | 0,83 |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (подписи) |
| Проверил |  |
| (подписи) |