«Реконструкция подстанции трансформаторной (Инв. № Т4101), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский о., д. 5, корп. 3, лит. А»

техническое задание

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена договора

1. Предметом настоящего аукциона является право заключения договора на тему: «Реконструкция подстанции трансформаторной (Инв. № Т4101), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский о., д. 5, корп. 3, лит. А»

2. Начальная (максимальная) цена договора: 5 306 324,30 рубля.

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКПД 2) соответствующий предмету аукциона – 42.22.22.120 — «Работы строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций для распределения электричества в пределах какого-либо района».

2. Цели выполнения работ

Целью выполнения работ является обеспечение надежности и качества электроснабжения путем реконструкции трансформаторной подстанции №5910 (далее – ТП5910).

3. Источник финансирования

1. Источник финансирования: собственные средства ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга».

2. Лимит финансирования на 2023 год: 5 306 324,30 рубля.

4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Оплата выполненных работ производится в соответствии с разделом 2 Тома 4 (проект договора).

5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.5, корп. 3,

лит. А.

2. Условия и сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: с даты подписания договора.

Окончание выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.

2.2.  Подрядчик выполняет работы в соответствии с аукционной документацией, на основании локальной сметы (приложение №1 к Техническому заданию), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и рабочей документацией, а также условиями договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

6. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована проектно-сметным методом на основании локальной сметы (приложение №1 к Техническому заданию).

2. Цена договора формируется участником на основе локальной сметы, с учетом всех расходов (перевозка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

3. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена, указанная заказчиком в Томе 3, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены с учетом коэффициента аукционного снижения.

Раздел 2. Описание предмета закупки

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с локальной сметой (приложение №1 к Техническому заданию), являющейся неотъемлемой частью Технического задания.

8. Требования к качеству и безопасности работ

1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (статья 721 ГК РФ).

2. Качество и безопасность выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. Подрядчик обязан при выполнении работ, соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности.

4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при выполнении работ, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предъявляется Заказчику.

5. Комплектующие, оборудование и материалы, в отношении которых в локальной смете (Приложении №1 к техническому заданию) содержатся указания на товарные знаки (фирменные наименования), могут быть заменены на эквивалентные комплектующие, оборудование и материалы, аналогичные по техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

6. Приобретение материальных ресурсов осуществляется за счет Подрядчика.

7. Подрядчик обязан обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта.

9. Требования к техническим характеристикам работ

1. Подрядчик должен соблюдать требования:

- ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Свод правил СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 июля 2017 г. N 1033/пр) (с изменениями и дополнениями);

- Свод правил СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» (утв. и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. N 861/пр);

- Федерального закона от 27.12.2002 №184–ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г.   № 823 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;

- «Правил устройства электроустановок», издание 7, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8.07.2002 № 204;

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);

- Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции изменений от 21.12.2019 г.;

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации;

- Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие приказом Росстандарта от 21.11.2012 №1097-ст;

- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания;

- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

В случае, если один из перечисленных в документации об аукционе документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

- Подрядчик обязан выполнять работы обученными специалистами, имеющими соответствующую профилю деятельности квалификацию.

2. До начала выполнения работ Подрядчик должен:

-  Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (далее - ППР) в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

- На все виды основных работ составить технологические карты в составе ППР;

- Разработать и утвердить график производства работ;

- Произвести демонтаж оборудования, подлежащего реконструкции.

3. При выполнении работ (как в отношении работ, так и в отношении применяемых материалов) Подрядчик обязан соблюдать требования действующих нормативных актов (санитарных норм и правил, сводов правил, ГОСТ).

4. Работы должны вестись с оформлением актов-допусков, нарядов допусков и других документов, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ, обеспечение мер безопасности. На выполненные работы Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию и технические отчеты по пуско-наладочным работам в бумажном и электронном виде.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

1.  По окончании выполнения работ Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика, направив ему Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) в течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работ. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2).

2. В ходе приемки выполненных работ Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения договора на предмет соответствия его условиям и требованиям законодательства Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

3. После подписания Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) Заказчиком работы считаются принятыми.

4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Подрядчиком за свой счет, а также сроков выполнения, устанавливаемых Заказчиком. Заказчик вправе предъявить

Подрядчику и другие требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

5. Персонал Подрядчика допускается к выполнению работ после согласования с Заказчиком.

6. Материалы, оборудование используемые для проведения работ, должны быть разрешены, иметь сертификаты качества и соответствия.

Раздел 3. Требования к сроку и объему предоставления

гарантии качества выполненных работ

1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ: 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3).

2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных в результате выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

3. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до полного их устранения.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания.

Приложение №1: Локальная смета.

Подготовил:

Заместитель начальника

Энерго-механической службы

Административно-хозяйственного управления					С.И. Смирнов

Согласовано:

Начальник

Административно-хозяйственного управления					Д.А. Леонов

Приложение № 1

к Техническому заданию

Локальная смета

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единиц а измерен ия | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб. | Индекс ы | Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффици енты | всего с учетом коэффици ентов | на единицу | коэффици енты | всего |  |  |
| №1 Монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТЕРм08-03-571 -04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | V=0,6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 71,14 |  | 128,05 | 22,048 | 2 823,25 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 207,65 |  | 373,77 | 10,318 | 3 856,56 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 13,27 |  | 23,89 | 22,048 | 526,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 30,25 |  | 54,45 | 7,875 | 428,79 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,87 |  | 10,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,84 |  | 1,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 556,27 |  | 7 108,6 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 151,94 |  | 3 349,98 |
|  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95% | 0,85 | 81% |  |  | 123,07 |  | 2 713,48 |
|  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65% | 0,8 | 52% |  |  | 79,01 |  | 1 741,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 758,35 |  | 11 564,07 |
| 2 | ТЕРм08-01-084 -04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 276,36 |  | 552,72 | 22,048 | 12 186,37 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 97,75 |  | 195,5 | 10,711 | 2 094 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,95 |  | 13,9 | 22,048 | 306,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 23,74 |  | 47,48 | 9,275 | 440,38 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 23,5 |  | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,44 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 795,7 |  | 14 720,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 566,62 |  | 12 492,84 |
|  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95% | 0,85 | 81% |  |  | 458,96 |  | 10 119,2 |
|  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65% | 0,8 | 52% |  |  | 294,64 |  | 6 496,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 549,3 |  | 31 336,23 |
| 3 | ТЕРм08-01-054 -02 | Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 20,34 |  | 20,34 | 22,048 | 448,46 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 28,88 |  | 28,88 | 10,711 | 309,33 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 2,05 | 22,048 | 45,2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 13,42 |  | 13,42 | 9,111 | 122,27 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,73 |  | 1,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 62,64 |  | 880,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  | 493,66 |
|  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах | % | 95% | 0,85 | 81% |  |  | 18,14 |  | 399,86 |
|  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах | % | 65% | 0,8 | 52% |  |  | 11,64 |  | 256,7 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 92,42 |  | 1 536,62 |
|  |  | ИТОГО: | 2 400,07 |  | 44 436,92 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые, базисные | Прямые, текущие |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) в том числе | 1 414,61 | 22 709,41 |
| оплата труда | 701,11 | 15 458,08 |
| эксплуатация машин и механизмов | 598,15 | 6 259,89 |
| материальные ресурсы | 115,35 | 991,44 |
| перевозка | 0 | 0 |
| Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | 740,95 | 16 336,48 |
| Итого накладных расходов (в базисном уровне цен) | 600,17 | 13 232,54 |
| Итого сметной прибыли (в базисном уровне цен) | 385,29 | 8 494,97 |
| Итого оборудование (в базисном уровне цен) | 0 | 0 |
| Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | 0 | 0 |
| Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) | 2 400,07 | 44 436,92 |
| в том числе |  |  |
| материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 | 0 |
| оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 | 0 |
| НДС 20% |  | 8 887,38 |
| Всего с НДС 20% |  | 53 324,30 |

| №2 Оборудование |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | ПромЭлектроСервис | КТПН 5910-2 525-2020 | шт. |  |  | 1 | 4 377 500 |  | 1 013 | 4,32 | 4 377 500 |
|  | 0 | Об=4250000*1,03 |  |  |  |  |  |  | 310,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 013 |  | 4 377 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,19 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 1 013 |  | 4 377 500 |
|  |  |  | 310,19 |  |  |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые, базисные | Прямые, текущие |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО прямые затраты по смете в том числе | 1 414,61 | 22 709,41 |
| оплата труда | 701,11 | 15 458,08 |
| эксплуатация машин и механизмов | 598,15 | 6 259,89 |
| материальные ресурсы | 115,35 | 991,44 |
| перевозка | 0 | 0 |
| Итого ФОТ (справочно) | 740,95 | 16 336,48 |
| Итого накладных расходов | 600,17 | 13 232,54 |
| Итого сметной прибыли | 385,29 | 8 494,97 |
| Итого оборудование | 1 013 310,19 | 4 377 500 |
| Итого прочие затраты | 0 | 0 |
| ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) в том числе | 1 015 710,26 | 4 421 936,92 |
| материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | 0 | 0 |
| оборудование, отсутствующие в СНБ | 1 013 310,19 | 4 377 500 |
| Итого |  | 10 723 |
| НДС 20% |  | 884 387,38 |
| Всего с НДС 20% |  | 5 306 324,30 |

Подготовил:

Заместитель начальника

Энерго-механической службы

Административно-хозяйственного управления													С.И. Смирнов

Согласовано:

Начальник

Административно-хозяйственного управления													Д.А. Леонов