ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Содержание и обслуживание электрооборудования и электрических сетей.

2. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 31.12.2021.

3. Место оказания услуг: город  ________, уличное и внутриквартальное освещение.

4. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам оказываемых услуг, требованиям к их безопасности, иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- "ГОСТ Р 54350-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний";

- "СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр) (ред. от 20.11.2019);

- Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр);

- Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145);

- Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).

5. Описание работ/услуг на проведение текущего ремонта, технического и оперативного обслуживания и содержания электрооборудования и электрических сетей указаны в таблицы 1, таблицы 2 данного технического задания.

6.  Техническое обслуживание должно обеспечить:

- проверку технического состояния отключающих устройств - электроавтоматов, рубильников, пускателей;

- своевременное и качественное устранения аварийных ситуаций и причин их возникновения.

7. Оперативное обслуживание включает в себя ведение требуемого режима работы электрооборудования, осмотр электрооборудования, подготовку к производству ремонта (подготовку рабочего места, допуск), в соответствии с действующими нормативно-техническими документами по эксплуатации электрооборудования.

8. Содержание уличного совещания включает в себя:

- устранение неисправности светильников, появившейся в результате намерзания льда, попадания внутрь прибора пыли, грязи или влаги;

- восстановление оборванных силовых линий вследствие повреждения изоляции или нарушения целостности токопроводящих жил;

- восстановление вышедших из строя осветительных приборов ввиду различных механических повреждений;

- восстановление разрушенных опор, на которых располагаются осветительные приборы.

9. Виды работ/услуг по содержанию средств автоматики и телемеханики по управлению сетями уличного освещения с комплексной заменой узлов и деталей:

- частичная разборка аппаратов, чистка контактных соединений, выявление дефектных деталей, их ремонт или замена;

- зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов проверка и регулировка реле защиты и управления; проверка наконечников и выводов;

- проверка и замена изоляторов;

- проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки, подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей.

10. Все работы/услуги должны быть выполнены Исполнителем своим персоналом, своими материалами, с использованием своего транспорта и на своём оборудовании.

11. Исполнителем должно обеспечиваться круглосуточное оперативно-диспетчерское управление объектами уличного освещения, с предоставлением ежедневной плановой и фактической дислокацией и объема выполненных работ. Принятие заявок от Заказчика и МКУ «ЕДДС» города Пыть-Ях для устранения аварийных ситуаций электрооборудования и электрических сетей в течение 30 минут, устранение замечаний по замене ламп уличного освещения в течении 24 часов после принятия заявки.

12. Исполнитель должен осуществлять контроль за работой уличного освещения города, приниматься меры по устранению выявленных недостатков, в течение суток сообщать об их устранении или сообщать Заказчику о необходимости проведения работ (дополнительных работ) на объекте.

13. Исполнитель обязан вести учет объема (количество) электроэнергии, потребляемой светильниками уличного освещения и не позднее 29 числа каждого месяца производить съем показаний приборов учета электроэнергии, потребляемой светильниками уличного освещения и передавать их Заказчику.

14. Исполнитель обязан осуществлять плановые регламентные работы, необходимые для содержания установок и оборудования в исправном состоянии.

15. Исполнитель имеет право выдавать технические рекомендации по улучшению работы установок и оборудования.

16. При выполнении работ/услуг Исполнитель должен руководствоваться действующими требованиями технических условий, ГОСТ, СНиП, СП; действующими государственными стандартами в области строительства, и другими нормативными документами, соблюдать технологию производства работ и применения материалов. Работы должны производиться специально обученным персоналом, квалификация которого должна подтверждается удостоверениями на право выполнения специальных работ (группа допуска по электробезопасности, сварочные, огневые, на высоте, грузоподъемные и др.).

17. Исполнитель самостоятельно согласовывает с органами надзора, ГИБДД, владельцами коммуникаций и другими заинтересованными организациями порядок работы на объектах (в том числе получает разрешения (ордера) на производство земляных работ, вырубку зеленых насаждений, при необходимости технические условия и др.) и обеспечивает его соблюдение.

18. Предоставление ежемесячно акта технического обслуживания и текущего ремонта сетей наружного освещения.

Перечень услуг и материалов

по техническому обслуживанию и содержанию системы уличного освещения

Таблица 1

| № п/п | Вид работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп | ДНаТ-250 | шт. | 800 |
| 2 | Замена ламп | ДНаТ-400 | шт. | 400 |
| 3 | Замена ламп | Светодиодный светильник 70Вт | шт. | 16 |
| 4 | Замена ламп | Светодиодный светильник 120Вт | шт. | 24 |
| 5 | Замена патрона | Е-40 | шт. | 100 |
| 6 | Замена устройства запуска ламп | ИЗУ-250 ДНаТ | шт. | 372 |
| 7 | Замена выключателя автоматического | Однофазный 25А | шт. | 32 |
| 8 | Замена клемнников 100А |  | шт. | 72 |
| 9 | Формовка крон деревьев на высоте до 10 метров |  | шт. | 100 |
| 10 | Вывоз обрезанных веток |  | т | 1 |
| 11 | Замена дросселей 250 Вт |  | шт. | 75 |
| 12 | Замена дросселей 400 Вт |  | шт. | 25 |
| 13 | Осмотр соединений кабельных линий L=1 300 м |  | раз | 4 |
| 14 | Осмотр осветительной арматуры |  | шт. | 2509 |
| 15 | Проверка надёжности крепления светильников |  | шт. | 2509 |
| 16 | Проверка состояния и работы приборов учёта электроэнергии |  | шт. | 92 |
| 17 | Круглосуточное диспетчерское сопровождение объектов уличного и внутриквартального освещения |  | день | 184 |

Перечень работ

на проведение текущего ремонта системы уличного освещения

Таблица 2

| № п/п | Вид работ | Объект | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж-монтаж опор освещения | Опоры уличного и внутриквартального освещения | шт. | 6 |
| 2 | Прокладка и (либо) частичная замена силового кабеля | Электросети уличного и внутриквартального освещения | м.п. | 500 |
| 3 | Прокладка и (либо) частичная замена проводов | Электросети уличного и внутриквартального освещения | м.п. | 1000 |
| 4 | Демонтаж-монтаж светильников | Опоры уличного освещения | шт. | 15 |
| 5 | Монтаж и демонтаж реле времени (конкретных часов), фотореле и установок телеуправления уличного освещения | Опоры уличного освещения | шт. | 12 |
| 6 | Монтаж и демонтаж панелей уличного освещения | Электросети уличного и внутриквартального освещения | шт. | 8 |
| 7 | Выравнивание по оси опор освещения | Опоры уличного и внутриквартального освещения | шт. | 20 |
| 8 | Земляные работы | При ремонте или замене силового кабеля | м3 | 50 |