ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей

2. Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики):

| Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей | 29.24.92.110 | Условная единица | 1 | 8458,00 | 8458,00 |

- Техническое обслуживание огнетушителей.

Техническое обслуживание включает в себя внешний осмотр огнетушителей, проверка комплектации, ремонт, испытания.

При внешнем осмотре контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя);

- величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

- Перезарядка огнетушителей.

В ходе перезарядки огнетушителей проводится осмотр, в процессе которого контролируется:

- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя на отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия;

- отсутствие следов коррозии;

- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнителя;

- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;

- состояние поверхности и узлов крепления шланга;

- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя.

При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057.

После испытания корпуса на прочность огнетушитель должен быть просушен, при необходимости покрашен и заряжен ОТВ.

3. Запись о проведенном техническом обслуживании огнетушителей.

О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале.

Перечень обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП-5 (3) – 2А | шт. | 18 |

Организация должна иметь действующую лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

- Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

Качество оказанных услуг должно соответствовать СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.».

4. Требования предоставления гарантии  качества: Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями Контракта. Исполнитель гарантирует устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при оказании услуг, за собственный счёт и собственными средствами на протяжении всего периода оказания услуг.

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

В течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта.

6. Место оказания услуг: На территории сервисного центра Исполнителя. Доставка до сервисного центра Исполнителя и возврат Заказчику производится силами Исполнителя.

7. Порядок оплаты оказанных услуг:

Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра подписанных им акта выполненных работ (оказанных услуг). Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 20 календарных дней с момента подписания Заказчиком  Акта выполненных работ (оказанных услуг). Заказчик производит оплату за оказанные услуги по факту их предоставления, за счет средств бюджета Московской области по безналичному расчету на основании выставленных счетов. Авансирование не предусмотрено.

8. Начальная (максимальная) цена контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных.

| Заказчик: _________________________ М.П | Исполнитель: _________________ (________________) М.П. |
| --- | --- |