Приложение № 1 к Аукционной документации.

Описание объекта закупки

«Утверждаю»

Директор  ОГБУ «МОЭЦ»

____________  Л.Л. Галькина

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по монтажу и пусконаладке системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранного телевидения (СОТ) в административном здании «ОГБУ Магаданский областной эксплуатационный центр», расположенном по адресу: г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15

- Перечень работ

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 На выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы контроля и управления доступом в ОГБУ "Магаданский обласной эксплуатационный цент" расположенном по адресу: г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15 (СКУД) П\п Наименование работ Ед. изм Кол-во Примечание 1 2 3 4 5 1 Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством шт 2 2 SIGUR E500U - Сетевой контроллер. Максимально до 4 точек доступа (двери, турникеты, ворота или шлагбаумы), память 7 000 идентификаторов, 40000 событий. шт 2 3 Турникет роторный: полноростовой шт 2 4 IP-турникет «3V» «Model S» «SIGUR», трипод, со встроенным контроллером СКУД Е500 «Sigur» без считывателей. С пультом управления" шт 2 5 Стационарные металлодетекторы арочного типа шт 1 6 Рамка металлодетектора Блокпост PC Z 600 - металлодетектор стационарный арочный, серия Z, 6 зон обнаружения, ширина прохода 700 мм шт 1 7 Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством шт 6 8 Sigur MR1 Считыватель карт Mifare (Ultralite, Classic, ID, Plus, Dessfire) c возможностью чтения из защищённой области шт 8 9 Кнопка открытия двери DS-K7P02 шт 6 10 ST-EL360L- Электромагнитный замок Smartec, СИД, внутреннее исполнение, 12 VDC / 500мА, усилие 360 кг шт 6 11 USB считыватель отпечатков пальцев BioSmart FS-80 шт 1 12 Настольный считыватель ACR1252U USB NFC Reader III шт 1 13 Считыватель отпечатков пальцев Biosmart 4-0-MF-N-L. 4500 шаблонов шт 2 14 Карточка Mifare Plus SE 1К под прямую печать шт 10 15 Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей шт 6 16 ST-DM030NC-BR - Магнитоконтактный датчик Smartec, НЗ, коричневый, врезной для металлических дверей, зазор 35 мм шт 6 17 Установка дверного доводчика к металлическим дверям шт 6 18 ST-DC036BCDA-SL - Доводчик двери Smartec с тягой EN 3- 6, 40- 120 кг, 1400 мм, 2-х скор., тормоз открывания, задержка закрывания, SL - алюм шт 6 19 Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля шт 4 20 Блок бесперебойного питания: ББП-50 исп. 1 Accordtec шт 4 |
| --- |
| 21 Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч шт 4 |
| 22 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола м 9 |
| 23 Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм м 918 |
| 24 Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 32 мм шт 2250 |
| 25 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм м 0,32 |
| 26 Кабель-канал (короб) 10x15 мм м 32,64 |
| 27 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 м 0,5 |
| 28 Hyperline UUTP4-C6A- S23-IN-LSZH-GN-500 неэкранированный м 51 |
| 29 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 м 9 |
| 30 ES-06-022 кабель сигнальный 6x0,22 мм2 м 295,8 |
| 31 ES-02S-022 кабель сигнальный 2x0,22, экран м 551,82 |
| 32 КСВВ 2x0,5 (01-4747) м 61,2 |
| 33 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 м 4,69 |
| 34 Hyperline UUTP4-C6A- S23-IN-LSZH-GN-500 неэкранированный м 249 |
| 35 КСВВ 2x0,5 (01-4747) м 220 |
| 36 Hyperline PC—LPT—SFTP—RJ 45—RJ45—C6A—2M —LSZH—GY Патч- корд шт 2 |
| 37 Базовый модуль ПО Sigur, ограничение до 10 000 идентификаторов шт 1 |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |
|  | На выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы охранного телевидения в ОГБУ "Магаданский обласной эксплуатационный цент" расположенном по адресу: г. Магадан, ул. Набережная р. Магаданки, 15 (СОТ) |
| П\п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне " | шт | 7 |  |
| 2 | Кронштейн настенный DS — 1602ZJ—Box | шт | 7 |  |
| 3 | IP—видеокамера Hikvision DS- 2DE7232IW-AE 2 Mpx.PTZ, обьектив 4.8-153тт, х32, ИК 150м | шт | 7 |  |
| 4 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт | 26 |  |
| 5 | IР—видеокамера Hikvision DS- 2CD3645FWD-IZS 4Мп уличная, обьектив 2.8-12мм, ИК 50м | шт | 7 |  |
| 6 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 3 |  |
| 7 | Монитор Hikvision DS-D5027EN 27 | шт | 3 |  |
| 8 | Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 | шт | 1 |  |
| 9 | Мышь проводная A4Tech XL-755BK | шт | 1 |  |
| 10 | Клавиатура управления видеокамерами DS- 1100KI | шт | 1 |  |
| 11 | Устройство цифровой регистрации | шт | 1 |  |
| 12 | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 128 каналов, 8 жестких дисков | шт | 1 |  |
| 13 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 6 |  |
| 14 | Жесткий диск 16тб 3.5” HDD 16 Тбайт Seagate SkyHawk Al ST16000VE000 | шт | 6 |  |
| 15 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |  |
| 16 | Intel Core i5, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ Windows 10 Видеокарта Gigabyte Radeon RX 5700 XT AORUS 8G | шт | 1 |  |
| 17 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1 |  |
| 18 | ”ИБП Ippon Innova RT 3000 2700Вт 3000ВА | шт | 1 |  |
| 19 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |
| 20 | Дополнительный батарейный модуль IN NOVA RT 626116 | шт | 2 |  |
| 21 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | шт | 2 |  |
| 22 | Hyperline PPBL3— 19—24—SH—RM Модульная патч- панель 19”, 24 порта, Elat Туре, 111, для экранированных и неэкранированных модулей KJ2(C6A), KJ5, KJE, KJNE. | шт | 2 |  |
| 23 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |
| 24 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2 |  |
| 25 | Коммутатор DS- ЗЕ0528НР-Е Hi-PoE- ком мутатор с 20 портами Gigabit | шт | 2 |  |
| 26 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 1 |  |
| 27 | Блок розеток Hyperline SHT19- 9SH-2.5EU | шт | 1 |  |
| 28 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам,колоннам, потолкам, основанию пола | м | 9,75 |  |
| 29 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм | м | 861,9 |  |
| 30 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм | м | 132,6 |  |
| 31 | Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 2113 |  |
| 32 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 9,75 |  |
| 33 | Hyperline UUTP4- C6A-S23-IN-LSZH- GN-500 неэкранированный | м | 861,9 |  |
| 34 | Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е | м | 0,1326 |  |
| 35 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 1,99 |  |
| 36 | Hyperline SFTP4- C6A-S23-IN-LSZH- GN-500 (500 м) экранированный внешний | м | 202,98 |  |
| 37 | Hyperline PC—LPM—STP—RJ 45—RJ45—Сба—1М —LSZH—GY Патч- корд внешний | шт | 10 |  |
| 38 | Hyperline PC—LPT—SFTP—R J45—RJ45—С6А—2 М—LSZH—GY Патч- корд | шт | 26 |  |
| 39 | Hyperline PC-LPM- UTP-RJ45-RJ45-C6a- 0.5M-LSZH-GY Патч- корд | шт | 33 |  |
| 40 | USB 3.0 Кабель 2м | шт | 2 |  |
| 41 | Коробка оконечная | шт | 0,33 |  |
| 42 | Hyperline SB1 —1 —8Р8С—С6—SH— WH Розетка компьютерная RJ—45(8Р8С) | шт | 33 |  |
| 43 | Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5е, RJ45/8P8C, Т568А/В | шт | 0,33 |  |
| 44 | Кроссировка в шкафу | шт | 6,9 |  |

Перед началом выполнения работ в обязательном порядке предоставить График производства работ.

- Требования к оборудованию

| № п/п | Наименование | Параметры эквивалентности | Соответствие нормативно-технической документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-видеокамера Hikvision DS-2DE7232IW-AE 2 Mpx,PTZ, объектив 4.8-153mm, x32, ИК 150м или эквивалент | Максимальное разрешение 1920 х 1080 Чувствительность 0.005 лк @ (F2.0, AGC вкл), с ИК Режим «день/ночь» Авто/ по расписанию/ по тревоге Объектив 4.8‐153 мм. 32х Поворотная Да Стандарт сжатия H.265/H.264/H.265+/H.264+ Частота кадров/сек. 25 к/с Битрейт видео 32 кб/с– 16 Мб/с Аудио Да Распознавание объектов Распознавание лиц Питание AC24B/Hi‐PoE Энергопотребление 40Вт макс. Дальность ИК‐подсветки До 150м Рабочие температуры ‐40 °C…+65 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата) Габариты (мм) 220х353.4мм | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 2 | IP-видеокамера Hikvision DS-2CD3645FWD-IZS 4Мп уличная, объектив 2.8-12мм, ИК 50м или эквивалент | Тип Стандарт Область применения Уличная Матрица 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS Максимальное разрешение 2688 х 1520 Чувствительность 0.008 лк @ (F1.2, AGC вкл), с ИК Режим «день/ночь» Авто/ по расписанию/ по тревоге Объектив Вариофакальный 2.8‐12 мм. Поворотная Да Стандарт сжатия H.265/H.264/H.265+/H.264+ Частота кадров/сек. 30 к/с Битрейт видео 32 кб/с– 16 Мб/с Аудио Да Распознавание объектов Распознавание лиц Питание DC12В±25 % /PoE (802.3at,класс 4) | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 3 | TRASSIR NeuroStation 128 каналов, 8 жестких дисков или эквивалент | Объем хранилища 8 SATA интерфейсов Питание ≤ 210 Вт Количество каналов видео 128 каналов Разрешение записи DisplayPort / HDMI: 4K D‐SUB: FullHD Формат сжатия H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ Протоколы TCP/IP, DHCP, Hik‐Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SNMP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS PoE‐порты Нет Видеовыходы HDMI, DP, D‐SUB Интерфейс 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet Энергопотребление 560 Вт макс. Установка в стойку 19" Да 2U Рабочие температуры ‐10°C…+30°C, влажность 10% ~ 90% Габариты (мм) 482х550х89мм | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4 | DS-3E0528HP-E Hi-PoE-коммутатор с 20 портами или эквивалент | Стандарт IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z Питание AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц, макс. 6.5 А Количество каналов видео 20 Gigabit PoE‐портов, 4 × Gigabit Hi‐PoE‐ порта, 2 × Gigabit RJ45 порта и 2 × Gigabit оптоволоконных порта Скорость комутации 56 Гбит/с PoE‐порты Да Порты 1‐4: 90 Вт Порты 5‐24: 30 Вт Функция PoEсторожевого таймера Порты 1–24: автоматическое обнаружение и перезапуск неотвечающих камер. Интерфейс RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI‐X адаптивные Энергопотребление 400 Вт Рабочие температуры ‐10°C…+55°C, Габариты (мм) 440х220х44мм Безопасность Hi security предотвращение D‐DOS атак Энергопотребление 24,5 Вт Рабочие температуры ‐5°C…+50°C, Габариты (мм) 440х220х44мм | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 5 | Монитор DS-D5027FN или эквивалент | Экран – 27” Углы обзора – 178º/178º Разрешение экрана – Full HD 1920×1080 | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 6 | Клавиатура управления видеокамерами DS-1100KI или эквивалент | Экран 7” TFT Питание 12 В DC Разрешение 800х480 Цветность 16.7 М Интерфейс 1 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet интерфейс; 1 RS‐232 интерфейс (для настройки параметров и тех.обслуживания); 1 RS‐485 интерфейс; 1 USB2.0 интерфейс (для хранения данных и обновления устройства) Энергопотребление 15 Вт Рабочие температуры ‐10°C…+55°C Габариты (мм) 110x193x435 | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 7 | Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 3К или эквивалент | Полная мощность 3000 ВА Питание 220/230/240 В Форма напряжения Синусоидальный сигнал Номинальная частота 50 или 60 Гц Автоматический байпас Есть Возможность подключение доп. питания Есть Рабочие температуры ‐15°C…+50°C, Габариты (мм) 438х86.5х604мм | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 8 | Дополнительный батарейный модуль для INNOVA RT БМ Innova RT 3000 или эквивалент | Полная мощность 3000 ВА Питание 220/230/240 В Форма напряжения Синусоидальный сигнал Номинальная частота 50 или 60 Гц Рабочие температуры ‐0°C…+40°C, Габариты (мм) 438х86.5х608мм | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 12.2.007.12-88 «Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности» |
| 9 | Кабельные линии Кабель с индексом «LSZH» или эквивалент | Материал внешней оболочки – LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) Общий экран – оплетка из медных луженых проволок Индивидуальный экран – алюминизированная полиэстерная пленка Система контроля и управления доступом | Технический регламент «Об ограничении применении опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» 037/2016 |
| 10 | Сетевой контроллер SIGUR E500U или эквивалент | Управление устройствами 4 точки доступа: двери, турникеты, ворота или шлагбаумы в зависимости от настроек и наличия свободных клемм Область применения СКУД Энергозависимая память 7 000 идентификаторов 500 временных зон 40 000 событий Интерфейс связи Ethernet Рабочие температуры от ‐20 до +50°C Интерфейс считывателей: -Wiegand-26, 34, 37, 42, 58 - Dallas Touch Memory 4 точки доступа Интерфейс связи – Ethernet Напряжение питания: +9,9...17,8 В | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 11 | Считыватель карт Sigur MR1 или эквивалент | Выходные интерфейсы: Wiegand-26, 34, 58 Стандарт идентификатора Mifare UltraLight; Standard 1K; Standard 4K; DESFire Материал Пластик Питание 8...14В Рабочие температуры ‐25…+55 Габариты (мм) 90х90х12 | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 12 | IP-турникет «3V» «Model S» «SIGUR», трипод, со встроенным контролл-ером СКУД E500 «Sigur» без считывателей. С пультом управления или эквивалент | Количество направлений прохода – 2 Интерфейсы подключения считывателей – Wiegand, Dallas TM Сетевой порт RJ-45 Вход пожарной сигнализации Пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел./мин Питание 12 ± 1,2 В Пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел./мин Габариты (мм) 305х345х1065мм | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 13 | Рамка металлодетектора Блокпост PC Z 600 или эквивалент | Пульт дистанционного управления Пропускная способность – не менее 30 чел/мин Кол-во независимых зон обнаружения – 6 Селективность Магнитные и немагнитные металлы Кол‐во независимых зон обнаружения 6 Габариты прохода, мм 2030х750х430 Габариты (мм) 2230х850х460мм Диапазон рабочих температур от ‐20 до +55 C Автономная работа да, опция | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 14 | USB считыватель отпечатков пальцев BioSmart FS-80 или эквивалент | Интерфейс связи – USB Тип идентификатора – отпечаток пальца Интеграция с ПО Sigur Интерфейс RS485, Wiegand‐26, Ethernet Питание 12 В, 400 мА Количество пользователей в серверном режиме 3000 Рабочие температуры ‐0°C…+50°C, | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом» |
| 15 | Настольный считыватель SIGUR ACR1252U USB NFC Reader III или эквивалент | Интерфейс подключения к ПК – USB Поддержка идентификаторов – Mifare Функция в СКУД «Sigur» – инициализация карт Mifare | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 16 | Блок бесперебойного питания ББП-40 исп. 1 или эквивалент | Выходное напряжение – 12В Выходной ток – 4А Защита от короткого замыкания Защита АКБ от глубокого разряда Тип Источник вторичного электропитания Тип используемого аккумулятора 12В 7 Ач Количество аккумуляторов 1 Питание 165…264В Защита аккумулятора от глубокого разряда Да Защита от короткого замыкания Да Рабочие температуры 0…+50 Габариты (мм) 164х167х72мм | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 17 | Кнопка открытия двери DS-K7P02 или эквивалент | Питание – DC 12В Рабочие условия: -10º…+55º Контакты – НЗ и НР Тип установки Врезной Материал Алюминий Тип контактов НЗ/НР Габариты (мм) 90х35х29мм | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 18 | Электромагнитный замок ST-EL360 или эквивалент | Питание – DC 12В Рабочие условия: -10º…+55º Сила удержания 360 кг Потребляемый ток, мА 500 Питание, В 12В DC Рабочие температуры ‐10°C…+55°C Габариты (мм) 246х51 (+6) х28 мм | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 19 | Магнито – контактный датчик ST-DM030NC-BR или эквивалент | Тип контактов – НЗ Рабочие условия: -30º…+65º Степень защиты – не ниже IP66 Тип установки Врезной Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, более 40 при замыкании контактов, менее 30 Тип контактов НЗ Габариты (мм) 19х25мм Диапазон рабочих температур, °С ‐30…+65 | Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 20 | Считыватель отпечатков пальцев Biosmart 4-О-MF-N-L или эквивалент | Форматы встроенных считывателей карт – Mifare Реле с нормально разомкнутыми контактами – DC 12В, 1А Питание – DC 12В Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером – Ethernet Поддерживаемый интерфейс – Wiegand 26/32 Наличие датчика вскрытия корпуса Интерфейс RS485, Wiegand‐26, Ethernet Питание 12 В, 400 мА Количество пользователей в серверном режиме 3000 Рабочие температуры ‐0°C…+50°C, | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом» Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 21 | Кабельные линии Кабель с индексом «LSZH» или эквивалент | Материал внешней оболочки – LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) | Технический регламент «Об ограничении применении опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» 037/2016 |

Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. На все товарные знаки в заявке принимается эквивалент товара с техническими характеристиками, соответствующими указанным в техническом задании.

Система TRASSIR предусмотрена проектами: «Приложение № 1.1. Проект Том РД‐03/21.06.2020 СКУД ул. Набережная р. Магаданки д.15» и «Приложение № 1.2. Проект Том РД‐04/21.06.2020 СОТ ул. Набережная р. Магаданки д.15», в которых учитывается интеграция систем СОТ и СКУД в единую систему безопасности на объектах Заказчика, а также в целях обеспечения возможности последующей интеграции в единую сеть безопасности (в том числе, в рамках программы «Безопасный город») на базе TRASSIR уже имеющихся систем безопасности СОТ на других объектах в г. Магадане. В связи с этим применение другой платформы СОТ не представляется возможным.

Оборудование, поставляемое для производства работ, должно быть новым, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность оборудования.

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания является Проект (отдельный документ в составе приложений № 1.1., № 1.2, № 1.3, № 1.4, № 1.5 к описанию объекта закупки).