| N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии) | Технические характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1 | Бак металлический для воды. |  | Форма бака | цилиндр; куб; прямоугольный параллелепипед | куб |  |
|  |  |  | Размеры бака, высота | от 1000* | 1250 | мм |
|  |  |  | Размеры бака, ширина | до 2000* | 1250 | мм |
|  |  |  | Размеры бака, длина | до 2000* | 1250 | мм |
|  |  |  | Размеры бака, радиус основания | от 900* | − | мм |
|  |  |  | Толщина стенки бака | от 5* до 8* | 5 | мм |
|  |  |  | Объем бака | до 4* | 1.9 | м3 |
| 2 | Доски обрезные хвойных пород. |  | Номинальные размеры, толщина | 25, 44 и более | 25, 44, 50, 60 | мм |
|  |  |  | Номинальные размеры, ширина | от 75* | 150 | мм |
|  |  |  | Номинальные размеры, длина | от 2* до 6.5 | 6.0 | м |
|  |  |  | Изготовлены из древесины | сосны; ели; пихты; лиственницы; кедра | сосны |  |
|  |  |  | Сорт | II; III | II |  |
|  |  |  | Пиломатериалы в зависимости от влажности | сухие; сырые | сухие |  |
|  |  |  | Наличие антисептирования | применяется; не применяется | не применяется |  |
| 3 | Доски необрезные хвойных пород. |  | Номинальные размеры, толщина | 32; 40 | 32 | мм |
|  |  |  | Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины | от 50* | 50 | мм |
|  |  |  | Номинальные размеры, длина | от 2* до 6.5 | 6.0 | м |
|  |  |  | Изготовлены из древесины | сосны; ели; пихты; лиственницы; кедра | сосны |  |
|  |  |  | Сорт | II; III | II |  |
|  |  |  | Пиломатериалы в зависимости от влажности | сухие; сырые | сухие |  |
|  |  |  | Наличие антисептирования | применяется; не применяется | не применяется |  |
| 4 | Брусья необрезные хвойных пород. |  | Номинальные размеры, толщина | 100, 125 | 100, 125 | мм |
|  |  |  | Ширина узкой пласти, измеренная в любом | от 60* | 75 | мм |
|  |  |  | месте длины |  |  |  |
|  |  |  | Номинальные размеры, длина | от 4.0 до 6.5 | 6.0 | м |
|  |  |  | Изготовлены из древесины | сосны; ели; пихты; лиственницы; кедра | сосны |  |
|  |  |  | Сорт | II; III; IV | III |  |
|  |  |  | Пиломатериалы в зависимости от влажности | сухие; сырые | сухие |  |
|  |  |  | Форма брусьев | квадратная; прямоугольная | квадратная |  |
|  |  |  | Наличие антисептирования | применяется; не применяется | не применяется |  |
| 5 | Брусья обрезные прямоугольные и квадратные хвойных пород. |  | Номинальные размеры, толщина | 100, 125 | 100, 125 | мм |
|  |  |  | Номинальные размеры, ширина | до 250* | При номинальной толщине 100 мм: 100, 125, При номинальной толщине 125 мм: 125, 150 | мм |
|  |  |  | Номинальные размеры, длина | от 4.0 до 6, 5 | 4.5, 5 | м |
|  |  |  | Изготовлены из древесины | сосны, ели; пихты; лиственницы; кедра | сосны, ели |  |
|  |  |  | Сорт | II, III или IV | II, III |  |
|  |  |  | Пиломатериалы в зависимости от влажности | сухие; сырые | сухие |  |
|  |  |  | Наличие антисептирования | применяется; не применяется | не применяется |  |
| 6 | Болты с шестигранной головкой. |  | Резьба, d | М10, М16, М27; М12, М20, М33 | М10, М16, М27 | мм |
|  |  |  | Шаг резьбы, Pa(Р) | до 3.5* | шаг резьбы Pa: | мм |
|  |  |  |  |  | М10: 1.5, М16: 2, М27: 3 шаг резьбы P: М10: 1, М16: 1.5, М27: 2 |  |
|  |  |  | Длина болта, l | от 50* до 130* | М10: 60, М16: 100, М27: 130 | мм |
|  |  |  | Высота головки, k номинальная | до 21* | М10: 6.4, М16: 10, М27: 17 | мм |
|  |  |  | Размер «под ключ» S номинальный | от 16* | М10: 16.00, М16: 24.00, М27: 41.00 | мм |
|  |  |  | Класс прочности | А2-50; А2-70; 8.8; 9.8 | 8.8 |  |
|  |  |  | Класс точности | А и/или В | М10: А, М16: А, М27: В |  |
|  |  |  | Материал | сталь; коррозионностойкая сталь | сталь |  |
|  |  |  | Покрытие- отделка | без отделки; без покрытия; неэлектролитическое цинкламельные покрытие | без покрытия |  |
|  |  |  | Совместимость | [совместимы с гайками (п.7) и шайбами (п.8)] | [совместимы с гайками (п.7) и шайбами (п.8)] |  |
| 7 | Гайки с шестигранной головкой с крупным и мелким шагом резьбы. |  | Резьба, D | от М10* | М10, М16, М27 |  |
|  |  |  | Шаг резьбы, Pa(Р) | до 3.5* | шаг резьбы Pa: М10: 1.5, М16: 2, М27: 3, шаг резьбы P: М10: 1, М16: 1.5, М27: 2 | мм |
|  |  |  | Высота гайки, m | от 8.04* | М10: 8.04, М16: 14.10, М27: 22.50 | мм |
|  |  |  | Размер «под ключ», S номинальный | до 50* | М10: 16.00, М16: 24.00, М27: 41.00 | мм |
|  |  |  | Класс прочности | А2-50; А2-70; 6; 8 | 8 |  |
|  |  |  | Класс точности | А и/или В | М10: А, М16: А, М27: В |  |
|  |  |  | Материал | сталь; коррозионностойкая сталь | сталь |  |
|  |  |  | Покрытие- отделка | отделка чистая и блестящая; без покрытия; неэлектролитическое цинкламельные покрытие | без покрытия |  |
| 8 | Шайбы |  | Класс точности шайбы | А или С | А |  |
|  |  |  | Исполнение шайбы | 1 или 2 | 1 |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр шайбы d1 | от 10.5* | Диаметр резьбы крепежной детали 10.0 мм: 10.5, Диаметр резьбы крепежной детали 16.0 мм: 17.0, Диаметр резьбы крепежной детали 27.0 мм: 28.0 | мм |
|  |  |  | Внешний диаметр шайбы d2 | до 60* | Диаметр резьбы крепежной детали 10.0 мм: 20.0, Диаметр резьбы крепежной детали 16.0 мм: 30.0, Диаметр резьбы крепежной детали 27.0 мм: 50.0 | мм |
|  |  |  | Диаметр резьбы крепежной детали | до 33* | 10.0, 16.0, 27.0 | мм |
|  |  |  | Толщина шайбы | от 2* | Диаметр резьбы | мм |
|  |  |  |  |  | крепежной детали 10.0 мм: 2.0, Диаметр резьбы крепежной детали 16.0 мм: 3.0, Диаметр резьбы крепежной детали 27.0 мм: 4.0 |  |
|  |  |  | Угол фаски | от 30* до 45* | − | ° |
| 9 | Ветошь. |  | Наименование отходов | [изделия, бывшие в употреблении]; [изделия, бывшие в употреблении для обтирочной ветоши] | [изделия, бывшие в употреблении] |  |
|  |  |  | Характеристика отходов по роду волокна | [хлопчатобумажные]; [хлопчатобумажные, хлопок в смеси с химическими волокнами] | [хлопчатобумажные] |  |
|  |  |  | Характеристика отходов по способу выработки | [трикотажные, нетканые]; [тканые, нетканые, трикотажные, плетеные]; [тканые, нетканые, трикотажные]; [тканые] | [трикотажные, нетканые] |  |
|  |  |  | Характеристика отходов по цвету | [белые и суровые]; [всех цветов] | [всех цветов] |  |
|  |  |  | Условное обозначение отходов | 510; 509; 505; 504; 501 | 504 |  |
| 10 | Гвозди толевые круглые. |  | Диаметр стержня | 3, 2 или 2.5 | 3, 2 | мм |
|  |  |  | Длина гвоздя | до 40* | Диаметр стержня 2 мм: 25, Диаметр стержня 3 мм: 40 | мм |
|  |  |  | Высота головки, h | от 0.5* | Диаметр стержня 2 мм: 0.5, Диаметр стержня 3 мм: | мм |

|  |  |  |  |  | 0.75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименьший диаметр головки, D | от 5* | Диаметр стержня 2 мм: 5, Диаметр стержня 3 мм: 7.5 | мм |
| 11 | Гвозди строительные с конической головкой. |  | Тип гвоздей | гвозди трефовые с перемычками; гвозди круглые; гвозди трефовые | гвозди круглые |  |
|  |  |  | Условный диаметр стержня | 3, 5; 4, 8 | 3, 5 | мм |
|  |  |  | Длина гвоздя | от 70* | 70 (Условный диаметр стержня 3 мм), 120 (Условный диаметр стержня 5 мм) | мм |
|  |  |  | Высота головки | от 1.8* | 1.8 (Условный диаметр стержня 3 мм), 3.0 (Условный диаметр стержня 5 мм) | мм |
|  |  |  | Наименьший диаметр головки | от 6* | 6.0 (Условный диаметр стержня 3 мм), 9.0 (Условный диаметр стержня 5 мм) | мм |
|  |  |  | Сечение заостренной части гвоздя | круглое; квадратное | квадратное |  |
|  |  |  | Теоретическая масса 1000 гвоздей | до 96.2* | 3.770 (Условный диаметр стержня 3 мм), 17.800 (Условный диаметр стержня 5 мм) | кг |
|  |  |  | Угол заострения по граням | ≤ 40 | 40 | ° |
| 12 | Гвозди строительные с плоской головкой. |  | Диаметр стержня | до 1.8* | 1.4 | мм |
|  |  |  | Длина гвоздя | от 25* | 25 | мм |
|  |  |  | Высота головки | до 1.08* | 0.84 | мм |

|  |  |  | Наименьший диаметр головки | до 3.6* | 2.8 | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сечение заостренной части гвоздя | круглое; квадратное | квадратное |  |
|  |  |  | Теоретическая масса 1000 гвоздей | от 0.219* | 0.302 | кг |
|  |  |  | Угол заострения по граням | ≤ 40 | 40 | ° |
| 13 | Известь строительная. |  | Тип в зависимости от условий твердения | воздушная; гидравлическая | воздушная |  |
|  |  |  | Вид извести | кальциевая; магнезиальная; доломитовая | кальциевая |  |
|  |  |  | Известь | негашеную; сильногидравлическая; гидратная; слабогидравлическая | негашеную |  |
|  |  |  | По фракционному составу известь | комовая; порошкообразная | порошкообразная |  |
|  |  |  | По наличию добавок | известь без добавок или известь с добавками | известь без добавок |  |
|  |  |  | По времени гашения известь | быстрогасящаяся; среднегасящаяся; медленногасящаяся | быстрогасящаяся |  |
|  |  |  | Сорт извести | 3; 2; 1 | 2 |  |
| 14 | Конструкции бетонные колодцев. |  | Типы колец | КС, КО, КСП или ПО | КС, КО, КСП |  |
|  |  |  | Наружный диаметр, de | до 1450* | КС: 1160, КО: 1160, КСП: 1200 | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр, di | до 1250* | КС: 1000, КО: 1000, КСП: 1000 | мм |

|  |  |  | Высота, h | до 1190* | КС: 590, КО: 70, КСП: 890 | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Толщина стенки кольца | от 80* | КС: 80, КО: 80, КСП: 100 | мм |
|  |  |  | Длина, l | до 1700* | − | мм |
|  |  |  | Ширина, b | до 1700* | − | мм |
|  |  |  | Толщина перекрытия, a | до 150* | КС: −, КО: −, КСП: 90 | мм |
| 15 | Краски масляные, готовые к применению. |  | Цвет краски | розово-бежевая, темно- серая или светло- бежевая | розово-бежевая, светло- бежевая |  |
|  |  |  | Наименование марки | МА-15 и/или МА-22 и/или МА-25 | МА-22 |  |
|  |  |  | Назначение | [для внутренних работ] и/или [для наружных и внутренних работ] | [для внутренних работ] |  |
|  |  |  | Пленкообразующее вещество, входящее в состав красок | Олифа комбинированная и/или олифа оксоль | олифа оксоль |  |
| 16 | Олифа. |  | Олифа | натуральная; оксоль; комбинированная | оксоль |  |
|  |  |  | Сорт олифы натуральной | первый; второй | − |  |
|  |  |  | Марка олифы оксоль | В; ПВ | ПВ |  |
|  |  |  | Олифа натуральная | льняная; конопляная | − |  |
|  |  |  | Олифа изготовлена из | льняного масла; конопляного масла; подсолнечного масла; соевого масла; сафлорового масла; | подсолнечного масла |  |

|  |  |  |  | кукурузного масла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Щебень. |  | Тип щебня | из пористых горных пород; из плотных горных пород | из плотных горных пород |  |
|  |  |  | Исходная порода | [щебень из осадочных и метаморфических пород]; [щебень из пемзы]; [щебень из изверженных пород]; [щебень из известняков- ракушечников]; [щебень из шлаков]; [щебень из пористых известняков] | [щебень из осадочных и метаморфических пород] |  |
|  |  |  | По происхождению исходной породы | вулканического или осадочного происхождения | − |  |
|  |  |  | Фракция | [5-10]; [от 5(3) до 20]; [10- 20]; [св. 10 до 20]; [св. 15 до 20] | [св. 10 до 20] | мм |
|  |  |  | Группа щебня | 2; 3; 4 | 3 |  |
|  |  |  | Группа щебня по форме зерен | обычная; улучшенная; кубовидная | − |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | Не более F200 | F100 |  |
|  |  |  | Марка щебня по дробимости | 300; 400; 800 | 400 |  |
|  |  |  | Марка щебня по прочности | П25; П35; П150 | − |  |
|  |  |  | Марка по истираемости щебеня | И2; И3 | И2 |  |
|  |  |  | Марка по объемной насыпной массе | 300; 400; 800 | − |  |
|  |  |  | Щебень используется в виде | [смеси фракций] или [основной фракции] | [основной фракции] |  |

|  |  |  |  | [природный | [природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке валунно- гравийно-песчаных, гравийно-песчаных и песчаных месторождений] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неорганический сыпучий |  |  |
|  |  |  |  | материал, разделенный |  |  |
|  |  |  |  | на две или более фракций |  |  |
|  |  |  |  | с использованием |  |  |
|  |  |  |  | специального |  |  |
|  |  |  |  | оборудования]; |  |  |
|  |  |  |  | [природный |  |  |
|  |  |  |  | неорганический сыпучий |  |  |
|  |  |  |  | материал с крупностью |  |  |
|  |  |  |  | зерен до 5 мм, с |  |  |
|  |  |  |  | улучшенным зерновым |  |  |
|  |  |  |  | составом и меньшим |  |  |
|  |  |  |  | содержанием |  |  |
|  |  |  |  | пылевидных и глинистых |  |  |
| 18 | Песок для строительных работ. |  | Песок | частиц, полученный с использованием специального оборудования]; |  |  |
|  |  |  |  | [природный |  |  |
|  |  |  |  | неорганический сыпучий |  |  |
|  |  |  |  | материал с крупностью |  |  |
|  |  |  |  | зерен до 5 мм, |  |  |
|  |  |  |  | образовавшийся в |  |  |
|  |  |  |  | результате естественного |  |  |
|  |  |  |  | разрушения скальных |  |  |
|  |  |  |  | горных пород и |  |  |
|  |  |  |  | получаемый при |  |  |
|  |  |  |  | разработке валунно- |  |  |
|  |  |  |  | гравийно-песчаных, |  |  |
|  |  |  |  | гравийно-песчаных и |  |  |
|  |  |  |  | песчаных |  |  |
|  |  |  |  | месторождений] |  |  |
|  |  |  | Класс песка в | I; II | I |  |

|  |  |  | зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Группа песка в зависимости от крупности зерен (модуля крупности) | очень мелкий; мелкий; средний | мелкий |  |
|  |  |  | Фракция песка | [св. 2,5 до 5 мм] , [св. 1,25 до 2,5 мм]; [св. 0,63 до 1,25 мм], [св. 0,315 до 0,63 мм], [св. 0,16 до 0,315 мм] | − | мм |
| 19 | Поковки. |  | Группа | I; II; IV | IV |  |
|  |  |  | Материал изготовления поковок | Из углеродистой стали; из низколегированной стали или легированной стали | Из углеродистой стали |  |
|  |  |  | Форма поковок категории прочности КП 215 (22) | квадратная; прямоугольная; круглая | квадратная |  |
|  |  |  | Ширина поковок категории прочности КП 215 (22) | От 100* | 100 | мм |
|  |  |  | Толщина поковок | От 90* | 100 | мм |
|  |  |  | Диаметр поковок категории прочности КП 215 (22) | От 100* | − | мм |
|  |  |  | Диаметр поковок категории прочности КП 195 (20) | От 100* | − | мм |
|  |  |  | Диаметр поковок категории прочности | От 100* | − | мм |

|  |  |  | КП 175 (18) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Форма поковок категории прочности КП 195 (20) | квадратная; прямоугольная; круглая | квадратная |  |
|  |  |  | Ширина поковок категории прочности КП 175 (18) | От 100* | 100 | мм |
|  |  |  | Форма поковок категории прочности КП 175 (18) | квадратная; прямоугольная; круглая | квадратная |  |
|  |  |  | Ширина поковок категории прочности КП 195 (20) | От 100* | 100 | мм |
|  |  |  | Марка стали поковок | 20Х; Cт3; 20; 15Х; 35; 30; Cт5; 25 | Cт5 |  |
| 20 | Растворы строительные. |  | По средней плотности | тяжелые; легкие | тяжелые |  |
|  |  |  | По применяемым вяжущим | простые; сложные | сложные |  |
|  |  |  | По основному назначению | кладочные (кроме бутовой кладки); бутовая кладка | кладочные (кроме бутовой кладки) |  |
|  |  |  | Марка по подвижности | Пк3; Пк2; Пк1 | Пк3 |  |
|  |  |  | Марка по прочности на сжатие | М4, М50; М10, М75 | М4, М50 |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F50; F75; F100; F150; F200 | Марка по прочности на сжатие М4: −, Марка по прочности на сжатие М50: F50 |  |
|  |  |  | Марка по средней плотности | до D1800 | D1600 |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | ≤ 5 | 2.5 | мм |

|  |  |  | Вяжущие | на смешанных вяжущих; на вяжущем одного вида | на смешанных вяжущих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В качестве вяжущих материалов применяются | [портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178] и/или [цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266] и/или [цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328] и/или [известь строительную по ГОСТ 9179] | [цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328] и [известь строительную по ГОСТ 9179] |  |
|  |  |  | В качестве заполнителя применяются | [песок для строительных работ по ГОСТ 8736]; [золы-уноса по ГОСТ 25818]; [золошлаковый песок по ГОСТ 25592] | [песок для строительных работ по ГОСТ 8736] |  |
|  |  |  | Основное назначение раствора | [для бутовой кладки вибрированной]; [для бутовой кладки невибрированной]; [для кладки из пустотелого кирпича или керамических камней]; [для кладки из полнотелого кирпича или керамических камней или бетонных камней или камней из легких пород] | [для кладки из полнотелого кирпича или керамических камней или бетонных камней или камней из легких пород] |  |
|  |  |  | Применение гидравлических вяжущих | Не применяются; применяются | применяются |  |
| 21 | Противогололедные |  | Тип материала | фрикционные материалы; | комбинированные |  |

|  | материалы. |  |  | комбинированные материалы | материалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид материала | Пескосоляная смесь; песок природный; отсевы дробления | Пескосоляная смесь |  |
|  |  |  | Массовая доля компонента фрикционной части | ≤ 100 | 80 | % |
|  |  |  | Массовая доля компонентов химической части | ≥ 5 | 20 | % |
|  |  |  | Состав фрикционной части | Песок природный; отсев дробления | Песок природный |  |
|  |  |  | Группа песка | Мелкий; средний; крупный; повышенной крупности | средний |  |
|  |  |  | Марка по дробимости | ≥ 200 | − |  |
| 22 | Сталь угловая |  | Номер уголка | 5; 5.6; 6.3 | 5 |  |
|  |  |  | Ширина полки | до 63* | 50 | мм |
|  |  |  | Толщина полки | от 3* | 3 | мм |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения | до 7.28* | 2.96 | см2 |
| 23 | Трубы стальные прямоугольные. |  | Размер стороны А | 40; 45 | 40 | мм |
|  |  |  | Размер стороны В | от 15* | 15 | мм |
|  |  |  | Толщина стенки | от 1* | 2 | мм |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения | до 4.68* | 1.97 | см2 |
|  |  |  | Номинальная масса 1 м длины при плотности стали равной 7,85 г/см3 | от 1.55* | 1.55 | кг |
|  |  |  | Профили изготовлены из | нелегированной специальной стали; углеродистой стали | углеродистой стали обыкновенного качества |  |

|  |  |  |  | обыкновенного качества; нелегированной качественной стали |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина профиля | от 4* до 12, 5 | 6, 5 | м |
|  |  |  | Марка стали | 10; 15; 20; 25; Ст2кп; Ст2сп; Ст2пс; Ст3кп; СТ3сп; Ст3пс | Ст3пс |  |
|  |  |  | По типу длины | немерной длины; мерной длины | мерной длины |  |
|  |  |  | Группа в зависимости от назначения | В; А | А |  |
|  |  |  | По типу изготовления | электросварные; электросварные холоднодеформированны е; бесшовные горячедеформированные; бесшовные холоднодеформированны е | электросварные |  |
| 24 | Шкурка шлифовальная. |  | Тип | 1; 2 | 1 |  |
|  |  |  | Зернистость | от 50 до 32* , от 25* до 6*, от М63* до М40* | 32, 25, М40 |  |
|  |  |  | Вид рабочего слоя | сплошной; рельефный | сплошной |  |
|  |  |  | Исполнение | 1; 2; 3; 4 | − |  |
|  |  |  | Вид шлифматериала | монокорунд; нормальный электрокорунд | нормальный электрокорунд |  |
|  |  |  | Марка бумаги | [0-140], [0-210] или [БШ- 200] | [0-140], [0-210] |  |
|  |  |  | Предназначена для обработки | металлов; дерева; сплавов; резины | дерева |  |
| 25 | Винты самонарезающие. |  | Вид головки | потайная; полуклуглая | потайная |  |
|  |  |  | Исполнение | 1; 2 | 1 |  |
|  |  |  | Номинальный | 2.5, 4; 3, 5 | 3, 5 | мм |

|  |  |  | диаметр резьбы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шаг резьбы | до 2* | Номинальный диаметр резьбы 3 мм: 1.25, Номинальный диаметр резьбы 5 мм: 2.0 | мм |
|  |  |  | Номер крестообразного шлица | до 2* | − |  |
|  |  |  | Длина винта | до 45* | 20 | мм |
| 26 | Материал рулонный кровельный. |  | Марка рубероида | РКК-350; РКП-350; РПП- 300 | РПП- 300 |  |
|  |  |  | Основное назначение | Для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и нижних слоев кровельного ковра; для нижних слоев кровельного ковра; для рулонной гидроизоляции строительных конструкций; для верхнего слоя кровельного ковра | для нижних слоев кровельного ковра |  |
|  |  |  | Вид посыпки | Крупнозернистая с лицевой стороны и мелкозернистая с нижней стороны полотна; крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна; мелкозернистая с обеих сторон полотна; мелкозернистая с | пылевидная с обеих сторон полотна |  |

|  |  |  |  | лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна; пылевидная с обеих сторон полотна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка картона | 300; 350 | 300 |  |
|  |  |  | Ширина рулона | ≥ 1000 | 1000 | мм |
| 27 | Мастика с добавками. |  | Наполнитель | Тонкомолотый тальк или тонкомолотый талькомагнезит или хризотиловый асбест | Тонкомолотый тальк |  |
|  |  |  | Пластифицирующие добавки | отсутствие или наличие | наличие |  |
|  |  |  | Антисептические добавки | отсутствие или наличие | отсутствие |  |
|  |  |  | Гербицидные добавки | отсутствие или наличие | отсутствие |  |
|  |  |  | Тип наполнителя | волокнистый или пылевидный | пылевидный |  |
|  |  |  | Марка | МБК-Г-55; МБК-Г-55А; МБК-Г-55Г; МБК-Г-65; МБК-Г-65А; МБК-Г-65Г; МБК-Г-75; МБК-Г-75А; МБК-Г-75Г; МБК-Г-85; МБК-Г-85А; МБК-Г-85Г; MБK-Г-l00; MБK-Г-l00А; MБK-Г-l00Г | МБК-Г-55 |  |
| 28 | Электроды покрытые металлические. |  | Тип электрода | Э42; Э46; Э50 | Э50 |  |
|  |  |  | Диаметр электрода, d | 3, 5; 4, 6 | 4, 6 | мм |
|  |  |  | Диаметр покрытия, D | до 10.8* | 5.6 (d=4 мм), 8.4 (d=6 мм) | мм |
|  |  |  | Вид покрытия | [с кислым покрытием - А]; [с основным покрытием - Б] | [с кислым покрытием - А] |  |
|  |  |  | Марка электрода по | С; Д | С |  |

|  |  |  | толщине покрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальная длина электрода, L | до 450* | 450 | мм |
|  |  |  | Длина зачищенного от покрытия конца, l | от 20* | 25 | мм |
|  |  |  | Электроды | с толстым покрытием; со средним покрытием | со средним покрытием |  |
|  |  |  | Толщина покрытия | до 2.4* | 0.8 (d=4 мм), 1.2 (d=6 мм) | мм |

Поставляемый товар является новым (не бывшим в употреблении), не имеет дефектов, не является предметом иных договорных обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц